# Regressionsanalyse i Excel.

Når du skal finde den lineære funktion eller den eksponentielle udvikling, som bedst passer til et sæt måledata, er det let at anvende Excel. Det vil nu blive vist i to eksempler.

## Bedste rette linie

Om følgende talpar oplyses det, at de med god tilnærmelse ligger på en ret linie.

| t | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(t) | 50 | 56,5 | 65,1 | 73,7 | 80,5 |

Du skal bestemme en forskrift for f.

Skriv tallene fra tabellen ind i Excel, således at de tal, der skal afbildes ud af 1.aksen står i første kolonne. Marker de to talkolonner og klik på ikonen Guiden diagram. Så kommer der en dialogboks frem og her vælger du XY-punkt og punkter. Klik på udfør.

Så ser skærmen sådan ud:

Så stiller du cursoren i et målepunkt, højreklikker og vælger Tilføj tendenslinie i den genvejsmenu, der kommer frem:

Så kommer denne dialogboks frem:

Her vælger du Lineær og derefter vælger du fanebladet Indstillinger:

Her vælger du Vis ligning i diagram og OK. Så ser grafen sådan ud:

Excel har nu fundet ligningen for den rette linie, som passer bedst til de indtastede data. Nu kan du aflæse a og b i ligningen y = ax + b.

## Bedste eksponentielle udvikling

Talmaterialet er fra eksamenssættet 2001-8-7, opgave 5.

| x | 0.036 | 0.14 | 0.33 | 0.50 | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y | 39.4 | 33.2 | 26.4 | 23.7 | 12.7 |

Tabellen viser sammenhængen mellem to størrelser x og y. Det oplyses, at y med god tilnærmelse er en eksponentielt aftagende funktion f af x. Bestem en forskrift for f.

Denne opgave løses som den forrige ved at skrive tallene ind i to kolonner i Excel og få afbildet punkterne. Når du kommer til at skulle tilføje tendenslinie, skal du vælge Eksponentiel og igen klikke på fanebladet Indstillinger og sætte hak ved Vis ligning i diagram:

Det færdige resultat ser sådan ud:

Marker grafområdet, kopier det, gå ind i Derive og vælg Sæt ind. Så har du grafen sat ind til dokumentation for beregningen. Det er også en god idé at markere tabellen med tallene og kopiere den ind i Derive. Så kan læreren kontrollere, om du har skrevet rigtigt.

Nu skal du have skrevet den eksponentielt aftagende funktion op. Den er jo på formen

Desværre giver Excel resultatet på formen

eller

Så du skal lige regne lidt. Det er vist nedenfor.

Husk, at et decimalkomma i Excel skrives som et komma. På lommeregneren og i Derive skrives et decimalkomma som et punktum!

Husk endvidere, at grundtallet for den naturlige logaritme skrives som #e eller hentes ved at klikke på e i panelet nederst på Derivesiden: