Afstandskvadratloven.

Forsøget går ud på at måle strålingsintensiteten som funktion af afstanden.

I skulle gerne vise at strålingsintensiteten aftager med  :

.

I skal benytte:

TI 84 plus og CBL2

Lightsensor,

60W pære med fatningsfod.

Målebånd.

Opstilling:

Mørklæg rummet så meget som muligt.

Placer pæren ca. 0,5 m fra lightsensoren.

I skal nu måle lysintensiteten ved forskellige afstande.

Fremgangsmåde:

CBL-2 benytter programmet DATAMATE 
Dette program skal sendes fra CBL-2 til ARC på TI-84.
Forbind din lommeregner med CBL-2.
Tast 2nd link og vælg Recive på din TI-84.
Tast Transfer på CBL-2 .
Programmet sendes nu fra CBL-2 til TI-84.
Tast 2nd quit, når overførslen er forbi ( det tager lidt tid).

Forbind CBL2 med TI 84.

Lightsensoren sættes i CH1 på CBL2’en.

Start datamateprogrammet.

Programmet sætter selv op til lightsonden.

Se skærmbillederne på figur.

Tryk 1. setup i hovedmenuen

Tast ”pil ned” til Mode, og tast Enter.

Skærmbilledet Select Mode vises.

Tast 3 Event With Entry

Skærmbilledet setup vises igen

Tast 1 ok , for at vende tilbage til hovedmenuen

Tast 2 Start. På Skærmbilledet vil du nu kunne se måleresultaterne ændre sig.

Placer nu lightsensoren i den første afstand du vil måle på.

Afstandene kan f.eks. være 50cm, 100cm , 150cm, 200cm, 250cm og 300cm

Tast Enter for at registrere første måling. Noter dernæst værdien f.eks. 50 hvis det  din valgte afstand fra lightsensoren til pæren er 50cm.

Gentag denne fremgangsmåde ved 5-6  afstande.

Når I har foretaget alle målinger, skal I taste STO> for at afslutte dataopsamlingen.

| R / cm | 50 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/ Lux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I skal nu analysere jeres måletal

Tast Enter for at nå til hovedmenuen
Vælg 4 analyse
Vælg 2 curvefit
Vælg 7 more
Vælg 2 Power CH1 vs Entry
 Der laves nu en powerregression på (R,L). 
Hvor tæt er potensen på b=-2?

Noter a,b, r, r2.

Passer regneforskriften med det forventede?

Tegn også grafen for . Sammenlign de to grafer.

Der tegnes nu en graf med afstanden R som x-akse og lysstyrken L som y-akse,

Målepunkterne tegnes med den fittede kurve.

Benyt TI connect til at få skærmbilledet over i din rapport.

Hvilke fejlkilder spiller ind under forsøget?

13-09-2005 EH