Vands blandingstemperatur

Apparatur

3 bægerglas, koldt vand, varmt vand, termometer, vægt.

# Beskrivelse

Hæld varmt og koldt vand i hvert sit bægerglas. Mål masse mK og temperatur tK af det kolde vand. Mål masse mV og temperatur tV af det varme vand. Bland det kolde og det varme vand sammen i det tredje bægerglas og mål blandingstemperaturen tF, målt. Husk omrøring inden temperaturerne måles. Udfør forsøget flere gange med forskellige masser og temperaturer.

# Teori

Antag at al den energi, der afgives af det varme vand EV , modtages af det kolde vand EK .

Udled med denne antagelse en formel for blandingstemperaturen tF.

(Vink: Benyt at modtaget energi er lig minus afgivet energi).

# Databehandling

Benyt den udledte formel til at beregne den teoretiske værdi for blandingstemperaturen tF.

Det kan godt betale sig at benytte regneark til beregningerne.

Konklusion

Sammenlign den målte værdi tF, målt med den teoretiske værdi tF for blandingstemperaturen og udregn den relative afvigelse i %. Giv en forklaring på afvigelserne.

Forslag til måleskema

| Måling nr. | mK /g | tK /°C | mV /g | tV /°C | tF, målt /°C | tF, beregnet /°C | rel.afv. i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Krav til skriftlig aflevering Udledning af formlen for tF. Vis hvordan formlen ser ud hvis specielt mK = mV . Skema til præsentation af måledata og forsøgsresultater. Konklusion.