Vands fordampningsvarme

Apparatur

Elkedel med vand, effektmåler, dataopsamlingsprogrammet LabPro, termoføler, vægt.

# Beskrivelse

Mål vandets begyndelsesmasse m1. Aflæs elkedlens effekt P eller mål effekten ved at forbinde elkedlen til effektmåleren. Indstil dataopsamlingsprogrammet til at måle temperatur som funktion af tiden. Tænd for elkedlen og følg med i opvarmningskurven på computerskærmen. Bemærk hvad der sker med opvarmningskurven når vandet begynder at koge. Sluk for elkedlen efter et passende stykke tid og mål vandets slutmasse m2. Lav et print af opvarmningskurven. Gem evt. måledata for videre behandling i Excel og Word. Udfør forsøget flere gange med forskellige masser.

# Teori

Når elkedlen tændes tilføres energi i form af elektrisk energi. Antag at al den tilførte energi efter at vandet er begyndt at koge Etilført modtages af vandet og bruges til fordampning således at

Etilført = Efordampning. Udled med denne antagelse en formel for vands fordampningsvarme Lf.

# Databehandling

Bestem massen ∆m af fordampet vand under kogningen. Benyt grafen for opvarmningskurven til at bestemme begyndelsestidspunkt t1 og sluttidspunkt t2 for kogningen. Bestem heraf hvor lang tid ∆t vandet kogte. Beregn den tilførte elektriske energi under kogningen Etilført ud fra formlen:

Etilført = P(∆t

Benyt den udledte formel for Lf til at beregne de målte værdier for vands fordampningsvarme. Udregn gennemsnittet af alle de målte værdier af Lf. Det kan godt betale sig at benytte et regneark til beregningerne.

Konklusion

Sammenlign gennemsnittet af de målte værdier for vands fordampningsvarme Lf  med tabelværdien for den specifikke fordampningsvarme for vand Lf, tabel = 2,257(106 J/kg og udregn den relative afvigelse i %. Giv en forklaring på afvigelsen.

Forslag til måleskema

|  | P /W |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Måling nr. | t1 /s | t2 /s | ∆t /s | Etilført /J | m1 /kg | m2 /kg | ∆m /kg | Lf,målt /(J/kg) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gennemsnit |
|  |  |  |  |  |  | Lf,tabel /(J/kg) | rel.afv.i % | Lf,målt /(J/kg) |
|  |  |  |  |  |  | 2,257(106 |  |  |

Krav til skriftlig aflevering Udledning af formlen for Lf. Præsentation af graf. Skemaer til præsentation af måledata og forsøgsresultater. Konklusion.